## Slide 2
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH HỆ CƠ ĐIỆN TỬ
Giảng viên hướng dẫn: TS. Trương Công Tuấn
Project: Dây chuyền phân loại sản phẩm theo màu sắc
Programing Engineering in Mechatronics
Tên nhóm: Nguyễn Thanh Duy 20194988
Nguyễn Tuấn Anh 20194903
Phạm Công Cương 20194928

## Slide 3: CÁC MỤC CHÍNH
I
ĐẶT VẤN ĐỀ
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
II
THIẾT KẾ
Tổng quan
Thiết kế cơ khí
Thiết kế hệ thống điện
Điều khiển cơ cấu chấp hành, cảm biến
Thiết kế giao diện
III
VẬN HÀNH & KIỂM TRA
Hình ảnh thực tế của sản phẩm
Kết quả thực nghiệm
IV
KẾT LUẬN
Đánh giá
Cải tiến
Tài liệu tham khảo
V

## Slide 4: I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tự động hóa trong dây chuyền sản xuất là một phương án tối ưu giúp tăng năng suất, giảm nhân công lao động.
Khâu quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hàng hóa bán ra là hệ thống phân loại sản phẩm.

## Slide 5: I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hệ thống phân loại hàng hóa theo kích thước
Nguồn: https://bangtai.net.vn/bang-tai-phan-loai-hang-hoa/
Hệ thống phân loại cam theo màu sắc
Nguồn: https://thietbididong.vn/ghn-ra-mat-he-thong-phan-loai-hang-tu-dong-100-lon-nhat-tai-viet-nam.html
Hệ thống phân loại sản phẩm theo khối lượng
Nguồn: http://bmaindus.com/san-pham/day-chuyen-phan-loai-san-pham-nong-san/
Một số hệ thống phân loại sản phẩm đã ứng dụng vào thực tế :
Ngoài ra còn có hệ thống phân loại theo chất liệu, mã vạch,.v.v..

## Slide 6: I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Những lợi ích mà hệ thống phân loại sản phẩm mang lại:
Giảm lượng nhân công
Tăng năng suất công việc
Tối ưu hóa chi phí sản xuất, đưa ra thị trường các sản phẩm có giá cả cạnh tranh

## Slide 7: a) Sơ đồ khối
- 3 Cảm biến hồng ngoại - Cảm biến màu sắc
Arduino Uno R3
L298N
- Động Cơ 12V - 2 con Servo
ESP 8266
INPUT
Main Controller
OUTPUT
II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
8

## Slide 8: b) Sơ đồ giải thuật
Begin
START
Băng tải chạy
CBHN 0
Red
Blue
Cảm biến đọc màu
Đếm màu xanh dương
Bật động cơ Servo 2
Đếm màu đỏ
Bật động cơ Servo 1
Đếm màu xanh lá
Băng tải dừng
Đ
S
S
S
STOP
S
Đ
Đ
Đ
II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
9
CBHN 2
Green
CBHN 1
CBHN 2
CBHN 2
Đ
Đ
S
S

## Slide 9: II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
c) Nguyên lý hoạt động
Khi nhấn nút START, động cơ kéo bang tải chuyển động, lần lượt đưa các vật có màu sắc khác nhau chạy trên băng tải
Khi vật chạy qua cảm biến màu gắn trên mô hình, cảm biến sẽ đọc màu sắc của vật và báo tín hiệu về hệ thống
Hệ thống nhận và xử lí tín hiệu: - Nếu vật màu đỏ , hệ thống đếm số lượng và động cơ servo 1 sẽ gạt vật sang hộp chứa vật đỏ - Nếu vật màu xanh dương, hệ thống đếm số lượng và động cơ servo 2 sẽ gạt vật sang hộp chứa vật màu xanh dương - Còn vật màu xanh lá, hệ thống đếm số lượng và vật chạy thẳng lên hộp chứa màu xanh lá ở cuối băng chuyền.
7

## Slide 10: III.THIẾT KẾ
1. Tổng quan
Cảm biến:
Cảm biến màu sắc TCS230
Cảm biến hồng ngoại

## Slide 11: III.THIẾT KẾ
1. Tổng quan
b) Bộ điều khiển:
Vi điều khiển Arduino Uno R3
Modun Wifi Esp8266
Modun điều khiển động cơ L298N

## Slide 12: III.THIẾT KẾ:
1. Tổng quan
c) Cơ cấu chấp hành:
Động cơ Servo
Động cơ giảm tốc 12V

## Slide 13: III. THIẾT KẾ
2. Thiết kế cơ khí
Bộ khung để giữ trục truyền động, gắn cảm biến..
Băng truyền.
Cơ cấu tay gạt để phân loại sản phẩm theo màu sắc
Khay đựng hai loại sản phẩm khác màu

## Slide 14: III. THIẾT KẾ
3. Hệ thống điện
STT | Tên linh kiện | Hình ảnh minh họa | Thông số kỹ thuật
1 | Arduino UNO R3 |  | Vi điều khiển: ATmega328 8 bit. Điện áp hoạt động: 5V DC (chỉ được cấp qua cổng USB). Tần số hoạt động: 16 MHz. Số chân Digital I/O: 14 (6 chân hardware PWM). Số chân Analog: 6 (độ phân giải 10bit). Bộ nhớ flash: 32 KB (ATmega328) với 0.5KB dùng bởi bootloader.
2 | Cảm biến hồng ngoại HW201 |  | Điện áp: 3.3V – 6VDC. Góc hoạt động: 35°. Kích thước: 3.2cm x 1.4cm.
3 | Cảm biến màu sắc TCS230 |  | Điện áp cung cấp: (2.7V đến 5.5V). Phát hiện tốt màu ắc của sản phẩm trong môi trường ánh sáng ổn định
4 | Động cơ Servo |  | Điện áp hoạt động: 4.8 ~ 6VDC Tốc độ quay: 100 vòng/phút(4.8v), 125 vòng/phút(6v) Mômen xoắn: 1.8kg.cm(4.8V ),2.2kg.cm(6V)
5 | Modun L298N |  | Điện áp điều khiển : +5V ~ +12 V. Dòng tối đa cho mỗi cầu H là :2A. Điện áp của tín hiệu điều khiển : +5 V ~ +7 V. Dòng của tín hiệu điều khiển : 0 ~ 36Ma.

## Slide 15
III. THIẾT KẾ

## Slide 16: III. THIẾT KẾ
4. Điều khiển cơ cấu chấp hành, cảm biến
Lập trình điều khiển mạch điều khiển Arduino bằng phần mềm Arduino IDE:
b) Lập trình điều khiển:
Link CODE: https://github.com/echxanh133421/baitaplonversion4/blob/main/BaiTapLonHoanThanh/BaiTapLonHoanThanh.ino

## Slide 17: III. THIẾT KẾ
5. Thiết kế giao diện điều khiển bằng PYTHON
Khối Connection:
  BAUD_SELECT: Tốc độ truyền tải tín hiệu
  COM_SELECT: Chọn cổng COM kết nối
  RESET_COM: Đưa giá trị COM về mặc định
  CONECT: Button kết nối

## Slide 18: III. THIẾT KẾ
5. Thiết kế giao diện điều khiển bằng PYTHON
Khối điều khiển
  START: Khởi chạy băng chuyền với tốc độ hiện có ở thanh Slider
  STOP: Tạm dừng băng chuyền
  RESET: Xóa tất cả dữ liệu và đưa giá trị thanh Slider về mặc định là 127, ghi dữ liệu vào file Excel
  SPEED: Cập nhật tốc độ động cơ với giá trị hiện có trong thanh Slider
  Thanh Slider: Điều chỉnh tốc độ băng chuyền

## Slide 19: III. THIẾT KẾ
5. Thiết kế giao diện điều khiển bằng PYTHON
Khối Phân loại:
  RED: Đếm số sản phẩm màu đỏ
  BLUE: Đếm số sản phẩm màu xanh dương
  GREEN: Đếm số sản phẩm màu xanh lá
  SUM: Tổng số sản phẩm
Link CODE: https://github.com/echxanh133421/baitaplonversion4/tree/main/GUI

## Slide 20: IV. VẬN HÀNH & KIỂM TRA
1. Hình ảnh thực tế của sản phẩm:

## Slide 21: IV. VẬN HÀNH & KIỂM TRA
2. Bảng kết quả sau khi vận hành

## Slide 22: V. KẾT LUẬN
1. Đánh giá
Dây chuyền chạy tương đối ổn định, phân loại được sản phẩm qua màu sắc.
Tuy nhiên dây chuyền gặp một số hạn chế như:
Cảm biến màu sắc bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng bên ngoài
Số lượng sản phẩm phân loại không phong phú

## Slide 23: V. KẾT LUẬN
2. Cải tiến
Sử dụng ESP8266 phát triển dây chuyền để có thể điều khiển hoặc quan sát số liệu từ xa
Sử dụng xử lý ảnh để phát hiện màu sắc hoặc biên dạng vật để tăng tính chính xác cho dây chuyền
Thiết kế hệ thống đẩy hàng tự động vào băng chuyền
Loại bỏ các sản phẩm lỗi màu

## Slide 24
V. KẾT LUẬN
2. Cải tiến
Fire Base
Giao diện người dùng
(GUI)
ESP 8266
Arduino Uno R3
UART

## Slide 25: V. KẾT LUẬN
3. Tài liệu tham khảo
Bài giảng Kỹ thuật lập trình trong Hệ cơ điện tử (TS. Trương Công Tuấn)
Tham khảo mô hình sản phẩm: https://www.youtube.com/watch?v=5_0g4F7NRZ0
Code điều khiển động cơ: http://arduino.vn/bai-viet/893-cach-dung-module-dieu-khien-dong-co-l298n-cau-h-de-dieu-khien-dong-co-dc
Code đọc màu: https://www.youtube.com/watch?v=dTHDj_tEFb4
Thiết kế giao diện: https://www.tutorialspoint.com/python/python_gui_programming.htm